# Arduino prises télécommandées
De nombreux dispositifs « sans fil » , disponibles dans les grandes surfaces spécialisées notamment en bricolage, utilisent la fréquence 433 Mhz. Exemple : prise de courant télécommandée

Ce matériel peut être géré facilement à l’aide des composants émetteur-récepteur 433mhz que l’on trouve facilement sur Internet :
RF Wireless Transmitter & Receiver Kit Module 433Mhz
Installer la bibliothèque RC-SWITCH :

        https://github.com/sui77/rc-switch
 L’émetteur est à gauche, le récepteur est à droite. Pour le
 récepteur les broches 2 et 3 sont reliées ensemble.
## Cablage
Arduino Emetteur Récepteur
5V 2 1
GND 3 4
2 2
10 2
## Programme Sniffer
#include <RCSwitch.h>

RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
unsigned int* raw;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
}

void loop()
{
  if (mySwitch.available())
  {
    Serial.print("Valeur: ");
    Serial.print(mySwitch.getReceivedValue());
    Serial.print(" Longueur (bits): ");
    int n = mySwitch.getReceivedBitlength();
    Serial.print(n);
    Serial.print(" Delai: ");
    Serial.print(mySwitch.getReceivedDelay());
    Serial.print(" Protocole: ");
    Serial.print(mySwitch.getReceivedProtocol());
    Serial.println();
    Serial.print("Donnees brutes: ");
    raw = mySwitch.getReceivedRawdata();
    for (unsigned int i = 0; i <= n * 2; i++)
    {
      Serial.print(raw[i]);
      Serial.print(",");
    }
    Serial.println();
    Serial.println();

    mySwitch.resetAvailable();
  }
}
### Exemple de résultats reçus
Valeur: 4281795 Longueur (bits): 24 Delai: 173 Protocole: 1
Donnees brutes: 5400,152,520,464,236,112,568,132,556,132,564,128,548,144,564,476,204,148,544,488,220,124,560,484,196,24,204,20,1228,24,64,48,244,660,572,116,580,112,580,108,580,124,564,108,252,124,100,440,44,
## Programme de démonstration d’envoi de commandes
#include <RCSwitch.h>

RCSwitch mySwitch = RCSwitch();

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
  mySwitch.enableTransmit(10);
  // Optional set pulse length.
  mySwitch.setPulseLength(173);
  // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
  // mySwitch.setProtocol(2);
  // Optional set number of transmission repetitions.
  // mySwitch.setRepeatTransmit(15);
}

void loop()
{
  mySwitch.send(4281795, 24);
  delay(10000);
  mySwitch.send(4281804, 24);
  delay(10000);
}