Module SDCARD

On trouve ce type de module pour 1 € sur Ebay.

Caractéristiques :

La carte SD doit être formatée en FAT32
et
ne comporter que des « noms courts » :

Nom . Suffixe

où

Nom est de 1 à 8 caractères
Suffixe est de 3 caractères maximum
## Bibliothèque
L’installation standard de l’IDE Arduino comporte la bibliothèque SD permettant d’effectuer les traitements habituels relatifs ou fichiers et aux bibliothèques.
## Brochage
Les deux rangées de connecteurs sont équivalentes.
Module Arduino
GND . . <-------> GND
3.3 V . .
5 V . . <-------> 5 V (Vérifier si le module convertit le 5V en 3.3V)
CS . . <-------> 10
MOSI . . <-------> 11
SCK . . <-------> 13
MISO . . <-------> 12
GND . .
## Exemple :
/*
  The circuit:
    SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CS - depends on your SD card shield or module.
*/
#include <SPI.h>
#include <SD.h>

void stop()
{
  while (true);
}

#define CHIPSELECT 10

void setup()
{
  boolean bMounted;
  File fich;
  Serial.begin(9600);
// Vérifier si une carte est présente
  bMounted = SD.begin(CHIPSELECT);
  if (bMounted == false)
  {
    Serial.println("Carte non presente");
    stop();
  }
  Serial.println("Carte presente");
// Ajouter une ligne dans un fichier texte
  fich = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  if (!fich)
  {
    Serial.println("Impossible d'ouvrir le fichier test.txt en ecriture");
    stop();
  }
  fich.println("testing 1. 2. 3.");
  fich.flush(); // <============================== IMPORTANT
  fich.close();
// Afficher le contenu du fichier texte
  fich = SD.open("test.txt");
  if (!fich)
  {
    Serial.println("Impossible d'ouvrir le fichier test.txt en lecture");
    stop();
  }
  while (fich.available())
  {
    Serial.write(fich.read());
  }
  fich.close();
}

void loop()
{
}