# Module TM1637
Ce module permet l’affichage de 4 caractères. L’interface est i2c.
On le trouve pour moins de deux euros sur ebay
## Exemple :
#include <ggtm1637.h>

ggtm1637 ecran(A5, A4); // A5 clock, A4 data, on peut utiliser n’importe quelle broche de l’arduino
int cpt=0;

void setup()
{
  ecran.setBrillance(0);
  ecran.affString("DEMO");
  delay(2000);
  ecran.clear();
}

void loop()
{
  ecran.affInt(cpt++);
  ecran.affPoint(true);
  delay(500);
  ecran.affPoint(false);
  delay(500);
}
## Procédures et fonctions
Definit un module tm1637 module en specifiant les broches clock and data.

ggtm1637(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO);

Affiche un segment sur l'afficheur specifie
 pos : numero de l'afficheur 0 (le plus a gauche) a 3 (le plus a droite)
 seg : numero de segment de 0 à 6,
        A 0
        F B 32 2
        G 64
        E C 16 4
        D 8
        on peut aussi utiliser les mnemos :
        SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG D, SEG E, SEG F, SEG G

   void affSeg(uint8_t,uint8_t pos);

Affiche ou non le symbole deux-points selon que le parametre b vaut true ou false

void affPoint(uint8_t b);

Affiche un caractere
Parametres:
 c caractere Ascii a afficher [' ','~'] codes entre 32 et 127
 pos : numero de l'afficheur 0 (le plus a gauche) a 3 (le plus a droite)

void affChar(char c,uint8_t pos);

Modifie la luminosite de 0 a 7

void setBrillance(uint8_t luminosite);

Affiche une chaine de caracteres. Si la longueur de la chaine est > 4 seuls les 4 premiers caracteres sont affiches. Si la longueur de la chaine est < 4 l'affichage est complete par des espaces

void affString(const char t[]);

efface l'ecran

void clear();

affiche un entier compris entre 0 et 9999
si la valeur < 0 ou valeur > 9999, affiche EEEE

void affInt(int valeur);
## Fichier ggtm1337.h
#ifndef __ggtm1637__
#define __ggtm1637__

#include <inttypes.h>
#include <arduino.h>
#define SEG_A 0b00000001
#define SEG_B 0b00000010
#define SEG_C 0b00000100
#define SEG_D 0b00001000
#define SEG_E 0b00010000
#define SEG_F 0b00100000
#define SEG_G 0b01000000

class ggtm1637
{
 public:
 /** Definit un module tm1637 module en specifiant les broches clock and data.*/
  ggtm1637(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO);
 /** Affiche un segment sur l'afficheur specifie
 * pos : numero de l'afficheur 0 (le plus a gauche) a 3 (le plus a droite)
 * seg : numero de segment de 0 à 6,
 * A 0
 * F B 32 2
 * G 64
 * E C 16 4
 * D 8
 * on peut aussi utiliser les mnemos :
 * SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG D, SEG E, SEG F, SEG G */
   void affSeg(uint8_t,uint8_t pos);
 /** Affiche ou non le symbole deux-points selon que le parametre b vaut true ou false*/
    void affPoint(uint8_t b);
 /** Affiche un caractere
* Parametres:
* c caractere Ascii a afficher [' ','~'] codes entre 32 et 127
* pos : numero de l'afficheur 0 (le plus a gauche) a 3 (le plus a droite)*/
    void affChar(char c,uint8_t pos);
 /** Modifie la luminosite de 0 a 7 */
void setBrillance(uint8_t luminosite);
 /** Affiche une chaine de caracteres.
 *Si la longueur de la chaine est > 4 seuls les 4 premiers caracteres sont affiches
 *Si la longueur de la chaine est < 4 l'affichage est complete par des espaces*/
void affString(const char t[]);
 /** efface l'ecran */
void clear();
 /** affiche un entier compris entre 0 et 9999
 * si la valeur < 0 ou valeur > 9999, affiche EEEE */
void affInt(int valeur);
protected:
   void bitDelay();
   void start();
   void stop();
   bool writeByte(uint8_t b);
   void setBrightness(uint8_t brightness, bool on = true);
   void setSegments(const uint8_t segments[], uint8_t length = 4, uint8_t pos = 0);
private:
uint8_t m_pinClk;
uint8_t m_pinDIO;
uint8_t m_brightness;
     uint8_t seg1;
     uint8_t bpoint;
};
#endif // __ggtm1637__

## Fichier ggtm1637.cpp
extern "C"
{
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <inttypes.h>
}

#include <ggtm1637.h>
#include <Arduino.h>

#define TM1637_I2C_COMM1 0x40
#define TM1637_I2C_COMM2 0xC0
#define TM1637_I2C_COMM3 0x80

//
// A
// ---
// F | | B
// -G-
// E | | C
// ---
// D
/*
const uint8_t digitToSegment[] =
{
 // XGFEDCBA
  0b00111111, // 0
  0b00000110, // 1
  0b01011011, // 2
  0b01001111, // 3
  0b01100110, // 4
  0b01101101, // 5
  0b01111101, // 6
  0b00000111, // 7
  0b01111111, // 8
  0b01101111, // 9
  0b01110111, // A
  0b01111100, // b
  0b00111001, // C
  0b01011110, // d
  0b01111001, // E
  0b01110001 // F
  };
*/
// ASCII MAPPINGS
#define TM1637_CHAR_SPACE B00000000 // 32 (ASCII)
#define TM1637_CHAR_EXC B00000110
#define TM1637_CHAR_D_QUOTE B00100010
#define TM1637_CHAR_POUND B01110110
#define TM1637_CHAR_DOLLAR B01101101
#define TM1637_CHAR_PERC B00100100
#define TM1637_CHAR_AMP B01111111
#define TM1637_CHAR_S_QUOTE B00100000
#define TM1637_CHAR_L_BRACKET B00111001
#define TM1637_CHAR_R_BRACKET B00001111
#define TM1637_CHAR_STAR B01011100
#define TM1637_CHAR_PLUS B01010000
#define TM1637_CHAR_COMMA B00010000
#define TM1637_CHAR_MIN B01000000
#define TM1637_CHAR_DOT B00001000
#define TM1637_CHAR_F_SLASH B00000110
#define TM1637_CHAR_0 B00111111 // 48
#define TM1637_CHAR_1 B00000110
#define TM1637_CHAR_2 B01011011
#define TM1637_CHAR_3 B01001111
#define TM1637_CHAR_4 B01100110
#define TM1637_CHAR_5 B01101101
#define TM1637_CHAR_6 B01111101
#define TM1637_CHAR_7 B00000111
#define TM1637_CHAR_8 B01111111
#define TM1637_CHAR_9 B01101111
#define TM1637_CHAR_COLON B00110000
#define TM1637_CHAR_S_COLON B00110000
#define TM1637_CHAR_LESS B01011000
#define TM1637_CHAR_EQUAL B01001000
#define TM1637_CHAR_GREAT B01001100
#define TM1637_CHAR_QUEST B01010011
#define TM1637_CHAR_AT B01011111
#define TM1637_CHAR_A B01110111 // 65 (ASCII)
#define TM1637_CHAR_B B01111111
#define TM1637_CHAR_C B00111001
#define TM1637_CHAR_D TM1637_CHAR_d
#define TM1637_CHAR_E B01111001
#define TM1637_CHAR_F B01110001
#define TM1637_CHAR_G B00111101
#define TM1637_CHAR_H B01110110
#define TM1637_CHAR_I B00000110
#define TM1637_CHAR_J B00001110
#define TM1637_CHAR_K B01110101
#define TM1637_CHAR_L B00111000
#define TM1637_CHAR_M B00010101
#define TM1637_CHAR_N B00110111
#define TM1637_CHAR_O B00111111
#define TM1637_CHAR_P B01110011
#define TM1637_CHAR_Q B01100111
#define TM1637_CHAR_R B00110011
#define TM1637_CHAR_S B01101101
#define TM1637_CHAR_T TM1637_CHAR_t
#define TM1637_CHAR_U B00111110
#define TM1637_CHAR_V B00011100
#define TM1637_CHAR_W B00101010
#define TM1637_CHAR_X TM1637_CHAR_H
#define TM1637_CHAR_Y B01101110
#define TM1637_CHAR_Z B01011011
#define TM1637_CHAR_L_S_BRACKET B00111001 // 91 (ASCII)
#define TM1637_CHAR_B_SLASH B00110000
#define TM1637_CHAR_R_S_BRACKET B00001111
#define TM1637_CHAR_A_CIRCUM B00010011
#define TM1637_CHAR_UNDERSCORE B00001000
#define TM1637_CHAR_A_GRAVE B00010000
#define TM1637_CHAR_a B01011111 // 97 (ASCII)
#define TM1637_CHAR_b B01111100
#define TM1637_CHAR_c B01011000
#define TM1637_CHAR_d B01011110
#define TM1637_CHAR_e B01111011
#define TM1637_CHAR_f TM1637_CHAR_F
#define TM1637_CHAR_g B01101111
#define TM1637_CHAR_h B01110100
#define TM1637_CHAR_i B00000100
#define TM1637_CHAR_j B00001100
#define TM1637_CHAR_k TM1637_CHAR_K
#define TM1637_CHAR_l B00110000
#define TM1637_CHAR_m TM1637_CHAR_M
#define TM1637_CHAR_n B01010100
#define TM1637_CHAR_o B01011100
#define TM1637_CHAR_p TM1637_CHAR_P
#define TM1637_CHAR_q TM1637_CHAR_Q
#define TM1637_CHAR_r B01010000
#define TM1637_CHAR_s TM1637_CHAR_S
#define TM1637_CHAR_t B01111000
#define TM1637_CHAR_u B00011100
#define TM1637_CHAR_v B00011100
#define TM1637_CHAR_w TM1637_CHAR_W
#define TM1637_CHAR_x TM1637_CHAR_X
#define TM1637_CHAR_y B01100110
#define TM1637_CHAR_z TM1637_CHAR_Z
#define TM1637_CHAR_L_ACCON B01111001 // 123 (ASCII)
#define TM1637_CHAR_BAR B00000110
#define TM1637_CHAR_R_ACCON B01001111
#define TM1637_CHAR_TILDE B01000000 // 126 (ASCII)
// store an ASCII Map in PROGMEM (Flash memory)
const PROGMEM uint8_t asciiMap[96] = {
  TM1637_CHAR_SPACE,
  TM1637_CHAR_EXC,
  TM1637_CHAR_D_QUOTE,
  TM1637_CHAR_POUND,
  TM1637_CHAR_DOLLAR,
  TM1637_CHAR_PERC,
  TM1637_CHAR_AMP,
  TM1637_CHAR_S_QUOTE,
  TM1637_CHAR_L_BRACKET,
  TM1637_CHAR_R_BRACKET,
  TM1637_CHAR_STAR,
  TM1637_CHAR_PLUS,
  TM1637_CHAR_COMMA,
  TM1637_CHAR_MIN,
  TM1637_CHAR_DOT,
  TM1637_CHAR_F_SLASH,
  TM1637_CHAR_0, // 48 (ASCII)
  TM1637_CHAR_1,
  TM1637_CHAR_2,
  TM1637_CHAR_3,
  TM1637_CHAR_4,
  TM1637_CHAR_5,
  TM1637_CHAR_6,
  TM1637_CHAR_7,
  TM1637_CHAR_8,
  TM1637_CHAR_9,
  TM1637_CHAR_COLON,
  TM1637_CHAR_S_COLON,
  TM1637_CHAR_LESS,
  TM1637_CHAR_EQUAL,
  TM1637_CHAR_GREAT,
  TM1637_CHAR_QUEST,
  TM1637_CHAR_AT,
  TM1637_CHAR_A, // 65 (ASCII)
  TM1637_CHAR_B,
  TM1637_CHAR_C,
  TM1637_CHAR_D,
  TM1637_CHAR_E,
  TM1637_CHAR_F,
  TM1637_CHAR_G,
  TM1637_CHAR_H,
  TM1637_CHAR_I,
  TM1637_CHAR_J,
  TM1637_CHAR_K,
  TM1637_CHAR_L,
  TM1637_CHAR_M,
  TM1637_CHAR_N,
  TM1637_CHAR_O,
  TM1637_CHAR_P,
  TM1637_CHAR_Q,
  TM1637_CHAR_R,
  TM1637_CHAR_S,
  TM1637_CHAR_T,
  TM1637_CHAR_U,
  TM1637_CHAR_V,
  TM1637_CHAR_W,
  TM1637_CHAR_X,
  TM1637_CHAR_Y,
  TM1637_CHAR_Z,
  TM1637_CHAR_L_S_BRACKET, // 91 (ASCII)
  TM1637_CHAR_B_SLASH,
  TM1637_CHAR_R_S_BRACKET,
  TM1637_CHAR_A_CIRCUM,
  TM1637_CHAR_UNDERSCORE,
  TM1637_CHAR_A_GRAVE, // 96 (ASCII)
  TM1637_CHAR_a,
  TM1637_CHAR_b,
  TM1637_CHAR_c,
  TM1637_CHAR_d,
  TM1637_CHAR_e,
  TM1637_CHAR_f,
  TM1637_CHAR_g,
  TM1637_CHAR_h,
  TM1637_CHAR_i,
  TM1637_CHAR_j,
  TM1637_CHAR_k,
  TM1637_CHAR_l,
  TM1637_CHAR_m,
  TM1637_CHAR_n,
  TM1637_CHAR_o,
  TM1637_CHAR_p,
  TM1637_CHAR_q,
  TM1637_CHAR_r,
  TM1637_CHAR_s,
  TM1637_CHAR_t,
  TM1637_CHAR_u,
  TM1637_CHAR_v,
  TM1637_CHAR_w,
  TM1637_CHAR_x,
  TM1637_CHAR_y,
  TM1637_CHAR_z,
  TM1637_CHAR_L_ACCON, // 123 (ASCII)
  TM1637_CHAR_BAR,
  TM1637_CHAR_R_ACCON,
  TM1637_CHAR_TILDE // 126 (ASCII)
};

ggtm1637::ggtm1637(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO)
{
m_pinClk = pinClk;
m_pinDIO = pinDIO;
    pinMode(m_pinClk, INPUT);
    pinMode(m_pinDIO,INPUT);
digitalWrite(m_pinClk, LOW);
digitalWrite(m_pinDIO, LOW);
}

void ggtm1637::setBrightness(uint8_t brightness, bool on)
{
m_brightness = (brightness & 0x7) | (on? 0x08 : 0x00);
}

void ggtm1637::setSegments(const uint8_t segments[], uint8_t length, uint8_t pos)
{
     // Write COMM1
start();
writeByte(TM1637_I2C_COMM1);
stop();
// Write COMM2 + first digit address
start();
writeByte(TM1637_I2C_COMM2 + (pos & 0x03));
// Write the data bytes
for (uint8_t k=0; k < length; k++) writeByte(segments[k]);
stop();
// Write COMM3 + brightness
start();
writeByte(TM1637_I2C_COMM3 + (m_brightness & 0x0f));
stop();
}

void ggtm1637::bitDelay()
{
delayMicroseconds(100);
}

void ggtm1637::start()
{
  pinMode(m_pinDIO, OUTPUT);
  bitDelay();
}

void ggtm1637::stop()
{
pinMode(m_pinDIO, OUTPUT);
bitDelay();
pinMode(m_pinClk, INPUT);
bitDelay();
pinMode(m_pinDIO, INPUT);
bitDelay();
}

bool ggtm1637::writeByte(uint8_t b)
{
  uint8_t data = b;
  // 8 Data Bits
  for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  {
    // CLK low
    pinMode(m_pinClk, OUTPUT);
    bitDelay();
// Set data bit
    if (data & 0x01)
      pinMode(m_pinDIO, INPUT);
    else
      pinMode(m_pinDIO, OUTPUT);
    bitDelay();
// CLK high
    pinMode(m_pinClk, INPUT);
    bitDelay();
    data = data >> 1;
  }
  // Wait for acknowledge
  // CLK to zero
  pinMode(m_pinClk, OUTPUT);
  pinMode(m_pinDIO, INPUT);
  bitDelay();
  // CLK to high
  pinMode(m_pinClk, INPUT);
  bitDelay();
  uint8_t ack = digitalRead(m_pinDIO);
  if (ack == 0)pinMode(m_pinDIO, OUTPUT);
  bitDelay();
  pinMode(m_pinClk, OUTPUT);
  bitDelay();
  return ack;
}
/*
uint8_t ggtm1637::encodeDigit(uint8_t digit)
{
return digitToSegment[digit & 0x0f];
}
*/
//------------- GG -----------------
void ggtm1637::affSeg(uint8_t seg,uint8_t pos)
{
  uint8_t d[1];
  d[0] = seg;
  if (pos == 1)
  {
    seg1 = seg;
    if (bpoint) d[0] |= 0x80;
  }
 setSegments(d, 1, pos);
}

void ggtm1637::affPoint(uint8_t b)
{
 bpoint = b;
 affSeg(seg1, 1);
}

void ggtm1637::affChar(char c,uint8_t pos)
{
 if(c<' ' || c>126) affChar(' ',pos);
 else affSeg(pgm_read_byte_near(asciiMap + c - ' '), pos);
}

void ggtm1637::affString(const char t[])
{
 int i,n;
 n=strlen(t);
 if(n>4) n=4;
 for(i=0;i<n;i++) affChar(t[i],i);
 while(i<4)
 {
  affChar(' ',i);
  i++;
 }
}

void ggtm1637::setBrillance(uint8_t luminosite)
{
 setBrightness(luminosite,true);
}

void ggtm1637::clear()
{
 affString(" ");
}

void ggtm1637::affInt(int valeur)
{
 char t[5];
 if(valeur<0 || valeur>9999) affString("EEEE");
 else
 {
  sprintf(t,"%04d",valeur);
  affString(t);
 }
}