# Utilisation d’un relais
Broches Arduino : VCC DATA GND. La sortie DATA doit être connectée sur une broche numérique de l’Arduino. Exemple : la broche 7 de l’Arduino.

Trois contacts à vis permettent de relier un appareil. On utilise seulement deux contacts : celui du milieu et l’un des extremités.

Sur le module se trouvent 2 leds :
la verte indique que le module est alimenté
la rouge indique si le courant passe.

ATTENTION : ce type de module permet d’alimenter des appareils avec une intensité de 10 Ampères maximum sous 220 V maxi alternatifs ou 30 V maxi continus.

## Principe de branchement (exemple : moteur , pompe,…)

Source d’alimentation ------------------------------------------ appareil
        ------ O +-----
        +-- 0 bornes exterieures à vis |
        | 0 |
        +--------------------------------+
## Exemple de code

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(7,OUTPUT); // Sortie sur la broche 7
 /*
  * Dans dans tout ce qui suit permuter HIGH et LOW pour
  * utilise l'autre extremité du contact à vis
  */
 digitalWrite(7,HIGH); // Couper le courant
}

void loop()
{
 digitalWrite(7,LOW); // Laisser passer le courant
 delay(5000); // Attendre 5 secondes
 digitalWrite(7,HIGH); // Couper le courant
 delay(5000);
}